Podmienky sledovania multicastového vysielania v sieti SANET

- Na miestnej sieti pripojenej na backbone SANET-2, kde je umiestnený počítač, na ktorom sa má sledovať multicastové vysielanie musí byť povolené smerovanie multicastových paketov.

- Sledovanie multicastového vysielania je možné len na kvalitnom multimediálnom počítači, ktorý bez problémov zvláda prehrávanie DVD diskov a je pripojený do kvalitnej switchovanej siete. Kapacita dátového toku multicastového vysielania je 7 až 10 Mbps a pakety sa posielajú bez potvrdenia len jedným smerom, takže žiadna chyba v prenose sa neopraví a prejaví sa na sledovanom programe.

- Na sledovanie možno použiť voľne šíriteľný softvér VLC media player (videolan client), ktorý možno stiahnuť z http://www.videolan.org/vlc/.

- Nainštalujte VLC .

- Spustite VLC.

- V položke  <open network stream> označte riadok <UDP/RTP multicast>, vyplňte multicastovú adresu a potvrďte <OK>.

- Na otestovanie použite adresu: 233.10.47.11. (prípadné otázky smerujte na tel.č. 57296 666)

- Priebeh národnej konferencie Slovensko a Európsky výskumný priestor bude vysielaný naživo na adrese 233.10.47.100 dňa 27. 11. 2008 od 9.00 do 17.00 hod.

- VLC umožňuje aj nahrávanie vysielaného programu v rôznych formátoch a rôznych kvalitách.

- V prípade sieťových problémov kontaktujte miestneho správcu uzla siete SANET.